## Slide 1: Деятельность НМЦ ГССО и перспективы развития эталонной базы филиала УНИИМ
Докладчик - Е.П. Собина,
д.т.н., директор филиала
Докладчик - Е.П. Собина,
д.т.н., директор филиала

## Slide 2
Постановление Правительства Российской Федерации
от 2 ноября 2009 г. N 884
Задачи государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО)
Анализ и прогнозирование потребностей в СО, разработка программ создания СО.
Разработка, испытание и внедрение СО, предназначенных для воспроизведения, хранения и передачи характеристик состава или свойств веществ и материалов, выраженных в значениях единиц величин, допущенных к применению в Российской Федерации.
Ведение разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, содержащих сведения об утвержденных типах СО, нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные и технические документы по вопросам разработки, испытаний и применения СО.
Участие в международном сотрудничестве по вопросам разработки, испытания и внедрения СО.
1
3
2
4
Положение
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
5
Разработка технических и методических документов, устанавливающих применение СО в промышленном производстве и научно-технической деятельности.

## Slide 3: Динамика создания и утверждения новых типов СО с начала ведения Реестра утвержденных типов стандартных образцов
Общее количество 13494 типа СО
Chart: Годы
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
 | 67 | 110 | 115 | 135 | 185 | 169 | 317 | 204 | 228 | 243 | 310 | 241 | 450 | 413 | 286 | 260 | 353 | 713 | 288 | 784 | 779 | 597 | 295 | 344 | 137 | 82 | 133 | 76 | 89 | 233 | 128 | 98 | 155 | 180 | 141 | 84 | 124 | 72 | 361 | 228 | 223 | 326 | 112 | 217 | 160 | 190 | 133 | 148 | 246 | 219 | 188 | 199 | 235 | 301 | 387

## Slide 4: Количество утвержденных и продленных типов СО
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Кол-во утвержденных типов СО | 274 | 326 | 112 | 217 | 160 | 190 | 133 | 148 | 246 | 219 | 188 | 199 | 235 | 301 | 387
Кол-во продленных типов СО | 755 | 520 | 502 | 542 | 573 | 344 | 224 | 264 | 378 | 550 | 217 | 313 | 395 | 767 | 762

## Slide 5: Утвержденные типы стандартных образцов (действующие типы СО на 27.01.2025 г.)
действующих 4967 типов СО
общее количество 13494 типа СО
Chart: 
| Действующие СО | С истекшим сроком действия СО | Архивные СО | Исключенные СО
 | 4967 | 3309 | 2911 | 2307

## Slide 6: Организации - производители стандартных образцов (действующие типы СО на 27.01.2025 г.)
253 организаций - производителей СО
действующих 4967 типов СО
* Организации выпускающие менее 20 типов СО на графике не представлены
Chart: 
| АО "МГПЗ" | ОАО "ВИЛС" | АО "ЕЗ ОЦМ" | ООО "УЗХП" | ООО "Югра-ПГС" | ИГХ СО РАН | АО "УЭХК" | УрФУ | АО "Сибтехнология" | ООО "МОНИТОРИНГ" | ООО "Институт Гипроникель" | ООО "НТЦ "РАДЭК" | АНО НПО "ИНТЕГРСО" | АО "Иргиредмет" | НИИПФ ФГБОУ ВПО "ИГУ" | ЭАА "Эко-аналитика" | ОАО "Красцветмет" | ООО "СпектроХим" | ООО "Петроаналитика" | ООО "Нефть-Стандарт" | ООО "ЦСОВВ" | ООО "ИНТЕГРСО" | ФГУП "Московский эндокринный завод" | ФБУ "ГИЛС и НП" | ООО "ЭКРОСХИМ" | ООО "НЦСО" | ООО "Виктори-Стандарт" | ЗАО "ИСО" | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева" (ВНИИМ-290 типов СО, УНИИМ-477 типов СО) | ЗАО "Мценскпрокат"
 | 25 | 26 | 30 | 34 | 34 | 34 | 40 | 43 | 43 | 49 | 52 | 56 | 57 | 61 | 64 | 65 | 77 | 85 | 93 | 103 | 124 | 148 | 164 | 201 | 203 | 248 | 257 | 517 | 767 | 819

## Slide 7: Общее количество действующих утвержденных типов СО состава и свойств веществ и материалов, зарегистрированных в Реестре утвержденных типов СО (по состоянию на 27.01.2025 г.) действующих 4967 типов СО
Общее количество действующих утвержденных типов СО в области нефтяной, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, зарегистрированных в Реестре утвержденных типов СО (по состоянию на 27.01.2025 г.)
1122 типа СО
Chart: 
| Нефть и нефтепродукты 876 типов СО | Газы и газовые смеси 246 типов СО | Другие СО 3845 типов СО
 | 876 | 246 | 3845

## Slide 8
Распределение по объекту измерений СО состава и свойств нефти и нефтепродуктов, СО состава газов и газовых смесей
(по состоянию на 27.01.2025 г.)
Chart: 
| Газы и газовые смеси органические - 163 типа СО | Сера в нефти и нефтепродуктах - 149 типов СО | Вязкость - 84 типов СО | Плотность - 68 типов СО | Вода в нефти и нефтепродуктах - 42 типа СО | Температура вспышки в закрытом тигле - 38 типов СО | Давление насыщенных паров - 38 типов СО | Механические примеси в нефти и нефтепродуктах - 34 типа СО | Газы и газовые смеси неорганические - 33 типа СО | Бензины - 32 типа СО | Температура вспышки в открытом тигле - 30 типов СО | Кислотность, кислотное число - 27 типов СО | Фракционный состав нефти и нефтепродуктов - 25 типов СО | Температура застывания и текучести - 21 тип СО | Топливо - 20 типов СО | Хлористые соли в нефти и нефтепродуктах - 14 типов СО | Масла - 14 типов СО | Хлорорганические соединения в нефти и нефтепродуктах - 14 типов СО | Нефть - 13 типов СО | Газ природный - 11 типов СО | Ароматические углеводороды в нефтепродуктах - 9 типов СО | Зола, зольность нефтепродуктов - 8 типов СО | Температура начала кристаллизации - 6 типов СО | Коксуемость нефтепродуктов, кокс - 5 типов СО | Содержание щелочей в нефтепродуктах - 4 типа СО | Температура помутнения - 4 типа СО | Битумы - 1 тип СО
 | 163 | 149 | 84 | 68 | 42 | 38 | 38 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 | 25 | 21 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1

## Slide 9
Организации-производители выпускающие СО
для нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности
(по состоянию на 27.01.2025 г.)
Chart: 
| ООО "ИНТЕГРСО" и АНО НПО "ИНТЕГРСО" - 148 типов СО | ООО "ЭКРОСХИМ" - 143 типа СО | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" - 113 типов СО | ООО "Нефть-Стандарт" - 103 типа СО | ООО "Петроаналитика" - 93 типа СО | ООО "СпектроХим" - 85 типов СО | УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им.Д.И. Менделеева" - 49 типов СО | АО "Сибтехнология" - 43 типа СО | ФБУ "Тюменский ЦСМ" - 16 типов СО | ООО "НИИ Транснефть"- 11 типов СО | АО "Геологика" - 10 типов СО | ООО "НПО "ЭЛЕКТРУМ" - 5 типов СО | АО "Транснефть - Автоматизация и Метрология"- 4 типа СО | ООО "Р-АСА" - 3 типа СО | ФБУ "УРАЛТЕСТ"- 2 типа СО | АО "ЭПАК-Сервис" - 2 типа СО | ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет" - 1 тип СО | ООО "ЦСОВВ" - 1 тип СО | ООО "Газпром недра" - 1 тип СО | ООО "Люмэкс-маркетинг" - 1 тип СО | ООО "ЭКМЕТС" - 1 тип СО | ООО "ПЭП СИБЭКОПРИБОР" - 1 тип СО
 | 148 | 143 | 113 | 103 | 93 | 85 | 49 | 43 | 16 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 10: Организации-производители выпускающие СО для газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности (по состоянию на 27.01.2025 г.)
Chart: 
| ООО "МОНИТОРИНГ" – 38 типов СО | ООО "Югра-ПГС" – 34 типа СО | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева" – 29 типов СО | АО "МГПЗ" – 25 типов СО | ООО "ПГС-сервис" – 18 типов СО | ООО "НИИ КМ" – 14 типов СО | ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР" – 13 типов СО | АО "Линде Газ Рус" – 6 типов СО | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" – 6 типов СО | ООО "ПГС Техгаз" - 5 типов СО | УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им.Д.И. Менделеева" - 15 типов СО | АО "КАУСТИК" – 4 типа СО | Новокузнецкий филиал ФБУ "Кузбасский ЦСМ" – 4 типа СО | ООО "Центр метрологических услуг" – 4 типа СО | ФБУ "Красноярский ЦСМ" – 4 типа СО | ООО "Газпром переработка" филиал "Оренбургский гелиевый завод" – 3 типа СО | ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – 2 типа СО | ООО "Газпром трансгаз Томск" – 2 типа СО | ООО "Газпром трансгаз Волгоград" – 1 тип СО | ООО "Газпром трансгаз Краснодар" – 1 тип СО | ООО "Газпром трансгаз Москва" – 1 тип СО | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" – 1 тип СО | ООО "Газпром трансгаз Саратов" – 1 тип СО | ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" – 1 тип СО | ООО "ЗапСибНефтехим" – 1 тип СО | ФГБУ "ВНИИМС" – 1 тип СО | Челябинское ЛПУМГ филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" – 1 тип СО | ФБУ "Тюменский ЦСМ" – 1 тип СО
 | 38 | 34 | 29 | 25 | 18 | 14 | 13 | 6 | 6 | 5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Notes: ВНИИМС пока не переоформил, поэтому во всех справках пока числится по старому

## Slide 11
Распределение по способу аттестации СО
для нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности
(по состоянию на 27.01.2025 г.)
Chart: 
| Межлабораторный эксперимент – 315 типов СО | Применение аттестованных методик измерений – 283 типа СО | Расчетно-экспериментальная процедура приготовления – 196 типов СО | Использование государственных эталонов – 119 типов СО
 | 315 | 283 | 196 | 119
ПРОБЛЕМА!
??? Часть ГСО в области нефтеперерабатывающей промышленности разработаны и испытаны по результатам межлабораторного эксперимента по стандартизованным методам, которых нет в ФИФ ОЕИ.

## Slide 12: Распределение по способу аттестации СО для газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности (по состоянию на 27.01.2025 г.)
Chart: 
| Использование государственных эталонов – 227 типов СО | Применение аттестованных методик измерений – 2 типа СО
 | 227 | 2

## Slide 13: СО утвержденные в 2024 г для области применения нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность
Номер ГСО | Наименование | Производитель
ГСО 12425-2024 | СО массовой доли золы (зольности) в нефтепродуктах (ЗЛ-0,1-ЭК) | ООО "ЭКРОСХИМ"
ГСО 12426-2024 | СО массовой доли золы (зольности) в нефтепродуктах (ЗЛ-0,02-ЭК) | ООО "ЭКРОСХИМ"
ГСО 12427-2024 | СО массовой доли золы (зольности) в нефтепродуктах (ЗЛ-0,003-ЭК) | ООО "ЭКРОСХИМ"
ГСО 12429-2024 | СО массовой доли серы в дизельном топливе (СДТ-М-ЭК) | ООО "ЭКРОСХИМ"
ГСО 12430-2024/ ГСО 12438-2024 | СО массовой доли серы в дизельном топливе (набор СДТ-ЭК) | ООО "ЭКРОСХИМ"
ГСО 12451-2024 | СО массовой доли висмута в минеральном масле (Bi-MC) | ООО "МЕДКОНСАЛТ"
ГСО 12455-2024 | СО массовой доли серы в нефтепродуктах (СО СН-ПА-4) | ООО "Петроаналитика"
ГСО 12479-2024 | СО детонационной стойкости (октанового числа) бензинов (ОЧ-92-ЭК) | ООО "ЭКРОСХИМ"
ГСО 12480-2024 | СО детонационной стойкости (октанового числа) бензинов (ОЧ-95-ЭК) | ООО "ЭКРОСХИМ"
ГСО 12481-2024 | СО детонационной стойкости (октанового числа) бензинов (ОЧ-98-ЭК) | ООО "ЭКРОСХИМ"
ГСО 12509-2024 | СО состава раствора палладия | ФГБУ "ВНИИОФИ"
ГСО 12524-2024 | СО открытой пористости и газопроницаемости горных пород (имитатор) (СО ОПГП 1 УНИИМ-КОРТЕХ) | УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им.Д.И. Менделеева"
ГСО 12540-2024 | СО состава многокомпонентного раствора ароматических углеводородов (бензол, толуол, этилбензол, о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол) (6ЛОС-ВНИИМ) | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
ГСО 12541-2024 | СО состава многокомпонентного раствора ароматических углеводородов (бензол, толуол, этилбензол, о ксилол, м-ксилол, п-ксилол, мезитилен, кумол, псевдокумол) (9ЛОС-ВНИИМ) | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
ГСО 12542-2024 | СО состава кумола (Км-ВНИИМ) | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
ГСО 12543-2024 | СО состава псевдокумола (псКм-ВНИИМ) | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
ГСО 12569-2024 | СО массовой доли воды в органической жидкости (ВФ-01-СХ) | ООО "СпектроХим"
ГСО 12570-2024 | СО массовой доли воды в органической жидкости (ВФ-02-СХ) | ООО "СпектроХим"
ГСО 12571-2024 | СО массовой доли воды в органической жидкости (ВФ-03-СХ) | ООО "СпектроХим"

## Slide 14: СО утвержденные в 2024 г для области применения нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность
Номер ГСО | Наименование | Производитель
ГСО 12572-2024 | СО массовой доли воды в органической жидкости (ВФ-04-СХ) | ООО "СпектроХим"
ГСО 12711-2024/ ГСО 12715-2024 | СО открытой пористости и газопроницаемости горных пород (имитаторы) (набор СО ПГ) | УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им.Д.И. Менделеева"
ГСО 12735-2024 | СО состава моноэтаноламина (Мэа-ВНИИМ) | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
ГСО 12739-2024 | СО изотопного состава этанола (кукуруза) | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
ГСО 12740-2024 | СО изотопного состава этанола (пшеница) | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
ГСО 12741-2024 | СО изотопного состава этанола (свекла сахарная) | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
ГСО 12742-2024 | СО изотопного состава этанола синтетического | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
ГСО 12746-2024 | СО удельной электрической проводимости жидкости (УЭП-10) | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
ГСО 12765-2024 | СО давления насыщенных паров нефти (СО ДНПН-НИИТН) | ООО "НИИ Транснефть"
ГСО 12766-2024 | СО массовой доли механических примесей в нефти (СО МПН-НИИТН) | ООО "НИИ Транснефть"
ГСО 12767-2024 | СО плотности нефти (СО ПН-НИИТН) | ООО "НИИ Транснефть"
ГСО 12768-2024 | СО массовой доли серы в нефти (СО СН-НИИТН) | ООО "НИИ Транснефть"
ГСО 12769-2024 | СО фракционного состава нефти (СО ФСН-НИИТН) | ООО "НИИ Транснефть"
ГСО 12770-2024 | СО массовых долей органических хлоридов и парафинов в нефти (СО ХОСПН-НИИТН) | ООО "НИИ Транснефть"
ГСО 12771-2024 | СО массовой концентрации хлористых солей и массовой доли воды в нефти (СО ХСВН-НИИТН) | ООО "НИИ Транснефть"
ГСО 12790-2024 | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-100-ЭК) | ООО "ЭКРОСХИМ"

## Slide 15: СО утвержденные в 2024 г для области применения газовая промышленность
Номер ГСО | Наименование | Производитель
ГСО 12417-2024 | СО изотопного состава криптона (ИСК-ВНИИМ-ЭС) | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
ГСО 12445-2024 | СО состава искусственной газовой смеси, содержащей метан (СН4-ГТТ-1) | ООО "Газпром трансгаз Томск"
ГСО 12735-2024 | СО состава моноэтаноламина (Мэа-ВНИИМ) | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
Notes: В основном в газовые смеси вносят изменения в описание типа расширяя перечень компонентов внутри уже утвержденного типа (было 38 строк, стало 900), новых действительно мало.

## Slide 16
16
Планируемые к разработке СО
СО состава летучих органических соединений – 10 типов
СО состава алкилкарбонатов – 6 типов
СО состава искусственных подсластителей – 5 типов
СО состава пестицидов (азотсодержащих, пиретроидов, неоникатиноидов) - 17 типов
СО состава органических кислот – 4 типа
СО состава нитрозоаминов – 4 типа
СО состава прочих органических компонентов – 2 типа
СО изотопного состава углерода, кислорода, водорода – 9 типов
СО состава газовых смесей в баллонах под давлением – 6 типов
СО состава ДНК – 6 типов
СО удельной электрической проводимости жидкостей – 8 типов
СО состава неорганических элементов, ионов и компонентов – 32 типов
СО состава водной суспензии черного углерода (комплект) - 1 тип
СО состава и свойств для фотометрии/спектрофотометрии – 4 типа
СО состава биохимических материалов – 13 типов
СО состава прочих компонентов – 2 типа
Планируемые к разработке меры
Меры размеров частиц в водной среде – 10 типов
Меры дзета-потенциала частиц в жидкости – 6 типов
Меры счетной концентрации частиц в воде – 10 типов
Меры счетной концентрации частиц в масле – 11 типов
Меры для фотометрии/спектрофотометрии (оптической плотности, волновых чисел рамановских сдвигов, длин волн и интенсивности флуоресценции) – 4 типа
Меры для микроэлектроники (толщины оптических покрытий) – 2 типа
Итого – 43 типа СИ
Цель - разработка и выпуск комплексов СО и мер для удовлетворения потребностей народного хозяйства (пищевая и легкая промышленность, нефтехимия, агропромышленный комплекс, охрана окружающей среды и т.д.) в различных областях измерений и достижение на этой основе технологического (метрологического) суверенитета РФ.
ОКР «Суверенитет». Цель и планируемые результаты
Итого – 138 новых типов СО, из них 24 типа разрабатывает УНИИМ

## Slide 17: Сведения о работах в области стандартизации
Вступил в силу
с 01 декабря 2021 г.
ГОСТ Р ИСО 17034-2020 Общие требования к компетентности производителей стандартных образцов
Отменены решениями МГС.
Инициирована отмена на территории РФ
РМГ 52–2002 ГСИ. Общие методические рекомендации по применению положений ГОСТ 8.315–97 при разработке и применении стандартных образцов;
Пересмотр – актуализация алгоритмов
ГОСТ ИСО Гайд 35 Стандартные образцы – Руководство по характеризации и оцениванию однородности и стабильности – Работы приостановлены
РМГ 53–2002 ГСИ. Стандартные образцы. Оценивание метрологических характеристик с использованием эталонов и образцовых средств измерений;
РМГ 55–2002 ГСИ. Стандартные образцы состава чистых органических веществ. Методы аттестации. Основные положения;
РМГ 56–2002 ГСИ. Комплекты стандартных образцов состава веществ и материалов. Методика взаимного сличения.
ГОСТ 8.531 ГСИ. Стандартные образцы состава монолитных и дисперсных материалов. Способы оценивания однородности
Р 50.2.031 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Методика оценивания характеристики стабильности
ГОСТ 8.532 ГСИ. Стандартные образцы состава веществ и материалов. Межлабораторная метрологическая аттестация.
Перевод международных стандартов на русский язык и официальная регистрация перевода
ISO 33401 Стандартные образцы. Содержание сертификатов, этикеток и сопроводительной документации (Reference materials — Contents of certificates, labels and accompanying documentation)
ISO 33403 Стандартные образцы. Требования и рекомендации по применению (Reference materials — Requirements and recommendations for use)
ISO 33407 Руководство по производству сертифицированных стандартных образцов чистых органических веществ (Guidance for the production of pure organic substance certified reference materials)

## Slide 18
Федеральный закон № 18-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений"
Статья 5, часть 1
Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, сведения о которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. В первичных референтных методиках (методах) измерений, референтных методиках (методах) измерений и других аттестованных методиках (методах) измерений в качестве данных о физических константах и свойствах веществ и материалов должны использоваться стандартные справочные данные. В случае отсутствия стандартных справочных данных допускается использование данных о физических константах и свойствах веществ и материалов, принятых международными организациями с участием Российской Федерации. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации.
Notes: Выделила изменения в статью 5, которые вызывают наибольшие опасения. ГОСТы по которым работает нефтянка и аттестуют СО МЛЭ не внесены в ФИФ, в нефтянке много внесистемных величин (октановое число, кислотность мгКОН/см3 и тд)

## Slide 19
Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 г. № 2905 (изменения) (проект с 1 марта 2025 г.)
Основные нововведения:
Сведения о прослеживаемости аттестованных значений СО;
Внесение изменений на основе заключений метрологической экспертизы;
При продлении. Заключение метрологической экспертизы с рекомендациями о продлении и не продлении срока действия утвержденного типа;
Тип СО или СИ утверждается и прекращает свое действие по решению Росстандарта.
Тип СО или СИ прекращает свое действие на основании решения суда или по заявлению правообладателя .
Notes: Тоже среди всех изменений выделила только те, что вызывают опасение в условиях изменения 102 ФЗ.

## Slide 20
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
от 28.12.2024 № 3152
Возложить на ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест» функцию единого центра проверки результатов испытаний в целях утверждения типа средств измерений
Возложить на
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» функцию единого центра проверки результатов испытаний в целях утверждения типа стандартных образцов.

## Slide 21: Сведения об аккредитации и признании СМК филиала
Аккредитация в НСА
Калибровка СИ ISO/IEC 17025
COOMET
Оценка соответствия
Обеспечение единства измерений
Поверка СИ
Калибровка СИ
Испытания СИ в целях утверждения типа
Испытания СО в целях утверждения типа
Аттестация методик измерений и метрологическая экспертиза
RA.RU. 11AЮ42
Провайдер МСИ
Производство ССО в соответствии с ISO 17034
Признание СМК филиала со стороны форума качества
66 поз.ОА
RA.RU. 430158
152 поз.ОА
177 поз.ОА
129 поз.ОА
102 поз.ОА
10 поз.ОА
Орган по сертифика-ции
60 поз.ОА
RA.RU. 311473
RA.RU. 311975
RA.RU. 31137
POCC RU.0001. 310442
RA.RU. 311866
QSF–R79
QSF–R80

## Slide 22: Эталонная база
ГЭТ 198
2017
ГЭТ 168
2015
ГЭТ 149
2010
ГЭТ 130
2019
ГЭТ 67
2013
ГЭТ 152
2018
ГЭТ 176
2019
ГЭТ 210
2019
ГЭТ 173
2017

## Slide 23: Эталонная база филиала УНИИМ
ГПЭ | Основные области применения (востребованность)
ГЭТ 67-2013 | Авиационная и химическая промышленность, организации МЧС, металлургия, энергетика и медицина
ГЭТ 130-2019 | Предприятия ВПК (например, измерения прямолинейности каналов артиллерийских стволов), станкостроения (измерения прямолинейности станин и направляющих станков и оборудования), транспортного машиностроения (прямолинейность рельсов), геолого-разведывательных и горнодобывающих предприятиях (прямолинейность буровых штанг и труб)
ГЭТ 149-2023 | Диапазон малых значений крутящего момента силы востребован на предприятиях приборостроения, «Росатома», «Роскосмоса», в точной механике, здравоохранении. В остальном диапазоне эталон востребован в энергетике (турбины), транспорте, судостроении
ГЭТ 152-2023 | Электроэнергетика. Промышленность (электрометаллургия, электрохимия, электросварка, электротранспорт)
ГЭТ 168-2015 | Предприятия Госкорпорации «Росатом» и Госкорпорации «Роскосмос», энергетика, химическая промышленность, металлургия
ГЭТ 173-2017 | Контроль влажности древесины, зерна при хранении и переработке, твердого минерального топлива. Контроль качества и безопасности при перевозке минеральных удобрений. Контроль качества и безопасности пищевых продуктов. Идентификация и проверка чистоты фармацевтических субстанций и химических реактивов. Технологический контроль руд и концентратов черных и цветных металлов
ГЭТ 176-2019 | Охрана окружающей среды, химическая, пищевая, фармацевтическая, электронная промышленность.
ГЭТ 198-2017 | Предприятия чёрной металлургии и электротехнической промышленности, производители и потребители электротехнической стали и постоянных магнитов
ГЭТ 210-2019 | Газо/нефте добыча, геологическая разведка месторождений. Производство катализаторов и сорбентов
ГЭТ 140-84 | Контроль и исследование процессов, протекающих в двигателях внутреннего сгорания, компрессорах, насосах, при обработке различных материалов давлением, в химических производствах.
Всего 10 ГПЭ, средний возраст 6,6 лет (без учета ГЭТ 140).
Notes: Средний возраст 9 лет, без учета ГЭТ 140 – 5,6 года
После совершенствования в 2022 – 7,3 и 3,9 соответственно

## Slide 24: Научное развитие филиала. Совершенствование эталонной базы
2023-2025 г.:
ГЭТ 173-2017 Государственный первичный эталон единиц массовой доли, массовой (молярной) концентрации воды в твердых и жидких веществах и материалах (включение установки на основе ГХ для измерения воды в фармацевтических субстанциях);
ГЭТ 176-2019 Государственный первичный эталон единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе кулонометрии (обеспечение непрерывного диапазона измерений по массовой доле путем совершенствования эталонных установок на основе кулонометрии, а также включение в состав установок, реализующих методы ионной хроматографии, атомно-эмиссионной спектрометрии);
ГЭТ 198‑2017 единиц мощности магнитных потерь, магнитной индукции постоянного магнитного поля в диапазоне от 0,1 до 2,5 Тл и магнитного потока в диапазоне от 1·10-5 до 3·10-2 Вб (возможность воспроизводить и передавать единицу магнитной индукции образцам магнитных материалов в диапазоне от 0,1 до 2,0 Тл при частоте перемагничивания от 50 до 2∙104 Гц.)
ГЭТ 210-2019 единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема пор, размера пор, открытой пористости и коэффициента газопроницаемости твердых веществ и материалов. (Расширение диапазона воспроизведения коэффициента газопроницаемости на 4 порядка в область низких значений от 1·10-3 до 1·10-7 мкм2) .

## Slide 25
необходимостью повышения производительности работ на ГЭТ 176 и масштабированием работ по выпуску стандартных образцов состава чистых химических веществ и их растворов – носителей единиц величин, воспроизводимых ГЭТ 176, которые позволяют обеспечить метрологическую прослеживаемость результатов измерений в соответствии с требованиями №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и международного стандарта ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», в связи с продолжающимся ростом спроса на данные СО;
необходимостью обеспечения неразрывного диапазона воспроизведения единицы массовой доли компонентов в жидких и твердых веществах и материалах (в настоящий момент существует разрыв в 2 порядка, т.к. ГЭТ 176-2019 обеспечивает воспроизведение единицы массовой доли компонентов в диапазоне от 1·10-6 % до 1·10-2 % и от 1,000 % до 100,000 %). Это необходимо для обеспечения прослеживаемости аттестованных значений стандартных образцов состава веществ, материалов, растворов веществ, в том числе многокомпонентных, с помощью участия ГЭТ 176 в работах по испытаниям в целях утверждения типа новых СО, разрабатываемых в том числе в целях импортозамещения СО зарубежных производителей, прекративших поставки СО в РФ;
необходимостью обновления части измерительного оборудования, входящего в состав ГЭТ 176-2019 и выработавшего ресурс, заложенный изготовителем.
Актуальность совершенствования ГЭТ 176 обусловлена

## Slide 26
Сводные результаты исследований метрологических характеристик новой эталонной установки, реализующей метод ионной хроматографии, включаемой в состав ГЭТ 176, и сопоставление с требованиями ТЗ
Наименование характеристики | Единица |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Массовая доля, % |  |  | Массовая концентрация, г/дм3 |  |  | Молярная концентрация, моль/дм3 |  | 
 | до | после |  | до | после |  | до | после | 
 |  |  |  |  |  |  |  | по ТЗ | получено фактически
 |  | по ТЗ | получено фактически |  | по ТЗ | получено фактически |  |  | 
Диапазон | - | от 1·10-4 до 100 | 1,5·10-6 до 100 | - | от 1·10-3 до 1,0 | от 1,5·10-5 до 13,2 | - | от 3·10-6 до 0,03 | от 3·10-6 до 0,03
Относительная стандартная неопределенность типа А, % | - | от 20 до 0,5 | от 6,1 до 0,2 | - | от 20 до 0,5 | от 6,1 до 0,2 | - | от 20 до 0,5 | от 6,1 до 0,2
Относительная стандартная неопределенность типа В, % | - | от 6,6 до 0,8 | от 1,5 до 0,8 | - | от 6,6 до 0,8 | от 1,5 до 0,8 | - | от 6,6 до 1,5 | от 1,5 до 0,8

## Slide 27
Наименование характеристики | Значение | 
 | до | после
Спектральный диапазон | - | от 178 до 408 нм
относительное СКО среднего значения выходного сигнала (при массовой доле компонента не менее 1 %), не более | - | 0,5 %
стандартная неопределенность типа А значения выходного сигнала (при массовой доле компонента не менее 1 %), не более | - | 0,5 %
Метрологические характеристики новой эталонной
установки, реализующей метод атомно-эмиссионной
спектрометрии, включаемой в состав ГЭТ 176
  Назначение ЭУ АЭС - исследования однородности монолитных металлических образцов

## Slide 28
28
Совершенствование ГПЭ единиц мощности магнитных потерь, магнитной индукции постоянного магнитного поля и магнитного потока ГЭТ 198-2017
28
ГЭТ 198-2017
Целью модернизации эталона является расширение измерительных возможностей ГЭТ 198-2017 в области измерений динамических характеристик образцов магнитных материалов. Измерительные установки «ЦИКЛ» и «ЦИКЛ-2», входящие в состав эталона дополнительно будут воспроизводить и передавать единицу магнитной индукции образцам магнитных материалов в диапазоне от 0,1 до 2,0 Тл при частоте перемагничивания от 50 до 2∙104 Гц.
Notes: Основные требования к магнитомягким материалам заключаются в следующем: большие значения амплитуды магнитной индукции при заданных значениях амплитуды напряжённости магнитного поля и малые значения потерь на вихревые токи и гистерезис.
К промышленным МММ относится, прежде всего, электротехническая сталь. Объём производства и потребления электротехнической стали практически пропорционален количеству вырабатываемой электроэнергии, а этот показатель характеризует уровень промышленного развития страны.
Одной из важнейших динамических характеристик МММ, определяющих качество материалов и изделий из них, является магнитная индукция в динамическом режиме.
Величина магнитной индукции определяет качество трансформаторов тока и, соответственно, потери энергии при производстве и передаче электроэнергии. Эта характеристика используется в качестве нормативной при классификации марок МММ (ГОСТ 32482‑2013, ГОСТ 21427.2‑83, DIN EN 10303:2016). Потери энергии при её производстве и передаче составляют около 10 %, из них 2‑3 % приходится на потери из-за свойств магнитных материалов, из которых изготовлено оборудование. Улучшение качества электротехнической стали, используемой при производстве трансформаторов и двигателей, позволит уменьшить эти потери энергии и гарантировать стабильную работу оборудования.

## Slide 29
Метрологические характеристики ГЭТ 198
Параметр | Значения текущего ГЭТ 198‑2017 | Ожидаемые значения после модернизации (ТЗ)
Магнитная индукция переменного магнитного поля | нет | Диапазон от 0,1 до 2,0 Тл Частота перемагничивания от 50 до 2∙104 Гц Относительная расширенная неопределённость от 0,2 до 1,0 %
Мощность и удельная мощность магнитных потерь | Диапазоны от 0,1 до 20 Вт и от 0,1 до 200 Вт/кг Частота перемагничивания от 50 до 2∙105 Гц Относительная расширенная неопределённость от 0,2 до 0,8 % | Диапазоны от 0,1 до 20 Вт и от 0,1 до 200 Вт/кг Частота перемагничивания от 50 до 2∙105 Гц Относительная расширенная неопределённость от 0,2 до 0,8 %
Магнитная индукция постоянного магнитного поля | Диапазон от 0,1 до 2,5 Тл Относительная расширенная неопределённость от 1·10-5 до 1·10-3 | Диапазон от 0,1 до 2,5 Тл Относительная расширенная неопределённость от 1·10-5 до 1·10-3
Магнитный поток | Диапазон от 1·10‑5 до 3·10-2 Вб Относительная расширенная неопределённость от 2,2·10-3 до 1,8·10-3 | Диапазон от 1·10‑5 до 3·10-2 Вб Относительная расширенная неопределённость от 2,2·10-3 до 1,8·10-3

## Slide 30
ГПЭ единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема пор, размера пор, открытой пористости и коэффициента газопроницаемости ГЭТ 210-2019
ТРИЗ – трудноизвлекаемые запасы нефти, которые характеризуются неблагоприятными для извлечения условиями
Chart: 
 | 22 | 17 | 9 | 9 | 7 | 5 | 14
22%
США
Россия
Австралия
Ливия
17%
Китай
5%
Аргентина
Иные
Цель модернизации
Расширение диапазона воспроизведения коэффициента газопроницаемости на 4 порядка в область низких значений
от 1·10-3 до 1·10-7 мкм2.
Chart: 
 | 41 | 55 | 5
41%
ТРИЗ
55%
5%
Запасы России 29,9 млрд т
Прочие
Шельф
Chart: 
 | 34 | 9 | 10 | 14 | 7 | 25
Доюрские отложения
СВН
34%
Тюменская свита
Низкопроницаемые пласты
Ачимовские залежи
Баженовская, доманиковая, абалакская, хадумская свита
25%
ТРИЗ 12,2 млрд т
Доля ТРИЗ по странам
Россия является лидером по запасам ТРИЗ
Структура извлекаемых запасов России
Chart: 
 | 311 | 867 | 336 | 199 | 57 | 62 | 850
 | 966 | 3270 | 2770 | 1552 | 1011 | 1288 | 0
Шельф
199
311
СВН
Низкопроницае- мые пласты
336
1 068
0
Тюменская свита
1 277
57
Ачимовские залежи
БДАХ
62
Доюрские отложения
4 137
3 106
1 751
1 350
850
Извлекаемые запасы по состоянию на 01.01.2019 г. и доля ТРИЗ и шельфа, вовлечённых в разработку
В текущей добыче доля низкопроницаемых пластов является одной из самых высоких среди всех ТРИЗ. Так, в 2019 году добыча нефти по ним составила почти 40 млн т
Неразрабатываемые
Разрабатываемые
млн т
30
Notes: Предпосылки к совершенствованию ГЭТ 210-2019
I Мировая тенденция развития добычи труднодоступных углеводородов как в РФ, так и во всем мире из пластов, которые характеризуются низкими значениями коэффициента газопроницаемости (1·10‑7 -1·10‑3) мкм2
II Появление широкого парка средств измерений для низких значений коэффициента газопроницаемости на рынке, метрологическое обеспечение которых отсутствует
III Необходимость выполнений требований Приказа Минприроды России от 15.05.2014 г. №218, который предусматривает контроль пористости и газопроницаемости горных пород в аккредитованных лабораториях
IV Обеспечение выполнения Энергитической стратегии РФ в области введения в оборот малых месторождений и месторождений с ТРИЗ

## Slide 31
Наименование характеристики | Коэффициент газопроницаемости
Диапазон | от 1·10-3 до 5 мкм2 (от 1·10-7 до 5 мкм2)
Относительное СКО результата измерений, S0, % (n=5) | от 0,04 до 1,2
Границы относительной неисключённой систематической погрешности, θ0, % (P=0,95) | от 0,17 до 2,7
Относительная стандартная неопределённость типа А (для 5 независимых измерений), uА, % | от 0,04 до 1,2
Относительная стандартная неопределённость типа В, uВ, % | от 0,09 до 1,4
Относительная расширенная неопределенность (k=2), % | от 0,2 до 5,0
*метрологические характеристики после совершенствования ГЭТ 210-2019 выделены красным цветом
В настоящий момент проводятся работы по совершенствованию ГЭТ 210 (расширение диапазона воспроизведений коэффициента газопроницаемости в сторону низких значений)
Приобретена установка с диапазоном измерения коэффициента газопроницаемости
от 1·10-7 до 0,5·10-3 мкм2
Диапазон от 0,5·10-3 мкм2 до 1·10-3 мкм2 планируется обеспечить модернизацией имеющейся ЭУ (приобретен датчик низкого расхода газа)
Для передачи единицы коэффициента газопроницаемости в расширяемом диапазоне будут применяться СО, представляющие собой образцы реальных горных пород с низкими значениями проницаемости, также планируется разработка керамических имитаторов
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ ПОСЛЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГЭТ 210
1
2
3

## Slide 32
Обоснование целесообразности модернизации ГЭТ 173-2017
Около ~10 % препаратов требуют корректировки по определению содержанию воды методом ГХ ТПД

## Slide 33: Ожидаемые результаты совершенствования ГЭТ 173-2017
Включение эталонной установки, реализующей метод газожидкостной хроматографии с детектором по теплопроводности (ГХ ТПД).

## Slide 34: Разработка ГПРМИ
Номер в реестре | Наименование документа на методику | Номер свидетельства об аттестации | Дата аттестации
ФР.ПР1.28.2019.00010 | Государственная первичная референтная методика измерений деформации поверхности упругодеформированной балки прямоугольного постоянного сечения, нагружаемой по схеме чистого изгиба | 222.0202/RA.RU.311866/2019 | 27.12.2019
ФР.ПР1.31.2019.00009 | Государственная первичная референтная методика измерений массовой доли сырого жира (масличности) в семенах масличных культур и продуктах на их основе | 241.04/RA.RU.311866/2019 | 27.12.2019
ФР.ПР1.34.2019.00008 | Государственная первичная референтная методика измерений магнитных свойств образцов магнитотвердых материалов на основе сплава неодим-железо-бор (NdFeB) | 261.0105/RA.RU.311866/2019 | 27.12.2019
ФР.ПР1.34.2019.00006 | Государственная первичная референтная методика измерений магнитных свойств образцов магнитотвердых материалов на основе сплава самарий-кобальт (SmCo) | 261.0109/RA.RU.311866/2019 | 27.12.2019
ФР.ПР1.31.2019.00005 | Государственная первичная референтная методика измерений массовой доли углеводов в пищевых продуктах и продовольственном сырье | 241.03/RA.RU.311866/2019 | 27.12.2019
ФР.ПР1.31.2019.00004 | Государственная первичная референтная методика измерений массовой доли газообразующих элементов (N, O, H) в чистых металлах. М.УНИИМ 251.5-2019 | 251.01/RA.RU.311866/2019 | 27.12.2019
ФР.ПР1.31.2019.00002 | Государственная первичная референтная методика измерений массовой доли золы в пищевых продуктах и продовольственном сырье М.241.02/RA.RU.311866/2018 | 241.02/RA.RU.311866/2018 | 21.12.2018
ФР.ПР1.31.2019.00001 | Государственная первичная референтная методика измерений массовой доли жира в пищевых продуктах и продовольственном сырье М.241.01/RA.RU.311866/2018 | 241.01/RA.RU.311866/2018 | 21.12.2018
ФР.ПР1.31.2022.00014 | Государственная первичная референтная методика измерений массовой доли и молярной концентрации Cu и Zn в биологических материалах (матрицах) | 241.01/RA.RU.311866/2022 | 23.08.2022
Специалистами УНИИМ разработано 9 ПРМИ из 14 в ФИФ ОЕИ:
В период 2024-2025 гг. запланирована разработка 3 ГПРМИ силами УНИИМ

## Slide 35: Перечень разработанных новых методик измерений механических свойств металлов
На основании теоретических и экспериментальных исследований разработаны и аттестованы следующие методики измерений:
М.265.002/RA.RU.311866/2024 «Методика измерений относительного удлинения после разрыва при статическом растяжении образцов сталей»
М.265.003/RA.RU.311866/2024 «Методика измерений относительного сужения площади поперечного сечения после разрыва при статическом растяжении образцов сталей»
М.265.004/RA.RU.311866/2024 «Методика измерений относительного удлинения после разрыва при статическом растяжении образцов сталей прямоугольного сечения (плоских)»

## Slide 36: Усовершенствовано метрологического обеспечения в области измерений деформации
ГПРМИ деформации поверхности упругодеформированной балки прямоугольного постоянного сечения, нагружаемой по схеме чистого изгиба
Во время разработки ГПРМИ оформлен патент;
ГПРМИ аттестована ФГУП «УНИИМ» и утверждена приказом Росстандарта № 3402 от 27 декабря 2019 г., Рег.№ ФР.ПР1.27.2019.00010;
Исходный эталон аттестован институтом и утвержден приказом Росстандарта № 2231 от 08 октября 2021 г. Рег. № 3.1.ZZB.0402.2021;
Утверждена локальная поверочная схема для средств измерений деформации, возглавляемая исходным эталоном, реализующим ГПРМИ.
Атомная промышленность:
Условия эксплуатации исключают использование табличных значений прочности
Строительство и эксплуатация ответственных и высотных сооружений:
Мониторинг обеспечения безопасности
Химическое машиностроение, авиа- и двигателестроение
Сложные изделия теоретический расчет затруднен, необходимость натурных испытаний
Актуаль-ность

## Slide 37: Усовершенствовано метрологического обеспечения в области измерений больших масс Государственный эталон единицы массы 5 разряда
Эталон реализует альтернативный подход к поверке, калибровке и испытаниям в целях утверждения типа конвейерных весов и дозаторов непрерывного действия, что позволяет поверять сотни СИ, поверка которых ранее была невозможна.
Эталон аттестован, запатентован.

## Slide 38
Сайт
www.rmjournal.ru
Ежеквартальный рецензируемый научно-технический журнал, имеющий тематическую направленность.
Цель журнала – освещение материалов научных исследований по изысканию и применению физических и химических эффектов с целью создания и совершенствования существующих средств измерений высшей точности, методов измерений, а также освещение вопросов связанных с тематикой стандартных образцов как средств передачи единицы величины, освещение материалов нормативных документов и международных работ связанных с тематикой журнала и способствующих совершенствованию методической и нормативной базы в области метрологии и метрологического обеспечения.
Эталоны. Стандартные образцы
Задачами журнала являются: Публикация оригинальных научных работ по различным направлениям в области метрологии и смежных наук, в соответствии с содержанием паспортов специальностей научных работников по следующей номенклатуре научных специальностей (перечень ВАК, категория К1):
2.2.4. Приборы и методы измерения; 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды ; 2.2.10. Метрология и метрологическое обеспечение 2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения.
Поскольку важнейшей международной задачей на современном этапе является обеспечение единства измерений в различных странах, журнал ставит целью достижение этого единства посредством информационного обмена между учеными ведущих организаций. Таким образом, журнал способствует технологическому международному трансферу знаний в промышленность.
Журнал размещаются в международных и российских базах цитирования и в открытых репозиториях, таких как: Белый список, Russian Science Citation Index; Ядро РИНЦ; научная электронная библиотека Elibrary.ru; Российская государственная библиотека; ресурс Google scholar; Техэксперт: Нормы, правила и стандарты РФ; электронная библиотека «КиберЛенинка»; научно-информационное простран­ство «Соционет» и др.